## Slide 1: LES RESEAUX INFORMATIQUES
Réseaux Locaux Virtuels

## Slide 2: Réseau Local Virtuel
Un réseau local virtuel (virtual local area network ou VLAN) est un réseau dans lequel la segmentation des groupes ou domaines n'est pas contrainte par des éléments physiques ou géographiques mais par une configuration logique avec l'aide de matériel et logiciel spécifiquement conçu pour le VLAN
  Un VLAN est assimilable à une domaine de diffusion (Broadcast Domain). Ceci signifie que les messages de diffusion émis par une station d'un VLAN ne sont reçus que par les stations de ce VLAN
  Les stations d’un même VLAN peuvent communiquer librement, indépendamment de leur localisation physique sur le réseau
  Les VLAN permettent ainsi de constituer autant de réseaux logiques (hétérogènes) que l'on désire sur une seule infrastructure physique
Il existe plusieurs méthodes de construction des VLAN : par port (niveau 1), par adresse IEEE (niveau 2) ou par protocole (niveau 3)
1

## Slide 3: VLAN de Niveau 1
Un VLAN par port, aussi appelé VLAN de niveau 1 (pour physique), est obtenu en associant chaque port du commutateur à un VLAN particulier
C'est une solution simple, qui a été rapidement mise en œuvre par les constructeurs
  Les premiers VLAN ne permettaient pas de créer un même réseau sur plusieurs commutateurs, depuis la nouvelle génération de commutateurs permet de le réaliser, grâce à l’échange d'informations entre les commutateurs et au marquage des trames
  Les VLAN par port manquent de souplesse, tout déplacement d'une station nécessite une reconfiguration des ports
2

## Slide 4: VLAN de Niveau 2
Un VLAN par adresse IEEE, ou VLAN de niveau 2 est constitué en associant les adresses MAC des stations à chaque VLAN
  L'intérêt de ce type de VLAN est surtout l'indépendance de la localisation. La station peut être déplacée car son adresse physique ne change pas
  Un VLAN de niveau 2 utilise des mécanismes de découverte automatique qui limite la configuration de la table de correspondance avec toutes les adresses MAC. La table est partagée par tous les commutateurs qui doivent avoir une vision de toutes les adresses
  Les VLAN configurable avec l'adresse MAC sont bien adaptés à l'utilisation de stations portables ou aux réseaux locaux changeant
2

## Slide 5: VLAN de Niveau 3
Le VLAN par protocole est obtenu en associant un réseau virtuel par type de protocole du réseau
  On peut ainsi constituer un réseau virtuel pour les stations communiquant avec le protocole TCP/IP, et un autre pour les stations communiquant avec le protocole IPX…
  Les commutateurs apprennent la configuration
  La solution est légèrement moins performante car les commutateurs doivent analyser des informations
Le VLAN par sous réseau utilise les adresses de niveau 3 (adresse IP, par exemple) : un réseau virtuel est associé à chaque sous réseau
  Dans ce cas, les commutateurs apprennent la configuration et il est possible de changer une station de place sans reconfigurer le VLAN
  Cette solution est l'une des plus intéressantes, malgré une petite dégradation des performances de la commutation du a l'analyse des informations
2

## Slide 6: Le Marquage Des Trames
Le marquage permet de reconnaître les trames
  L'appartenance à tel ou tel VLAN peut être déduite des informations contenues dans la trame (adresse IEEE, protocole...) ou insérée dans cette trame
  Plusieurs solutions constructeurs ont été proposées telles Virtual Tag Trunking de 3Com ou encore Inter Switch Link Protocol de Cisco, toutes incompatibles entre elles. Pour cette raison, l'IEEE a défini une norme VLAN sous la référence 802.1Q
    N’encapsule pas la trame mais ajoute 4 octets supplémentaires à l’entête d’origine : implique de recalculer les contrôles de somme en queue de trame
    Dans le cas d’Ethernet le code du type Ethernet est remplacé par 0x8100 dénotant le nouveau format de trame et 14 bits sont insérés dans la trame (après l’adresse source)
      3 bits pour définir le niveau de priorité de la trame
      1 bit pour préciser le format de l’adresse (Canonical Format Indicator)
      12 bits pour décrire le VLAN (VID) : 4096 VLANs
3

## Slide 7: Les Avantages du VLAN
Réduction de la diffusion du trafic
Création de groupes de travail sans remise en cause de l'infrastructure physique : le membre d'un groupe peut se déplacer sans changer de réseau virtuel
Contrôle des échanges entre les différents VLANs
Les messages de diffusion (broadcast) sont limités à l'intérieur de chaque VLAN. Par exemple les broadcasts d'un serveur peuvent être limités aux clients de ce serveur
Les échanges inter VLAN se réalisent tout comme pour tous les échanges inter réseaux, a travers des routeurs
2