## Slide 1: LES RESEAUX INFORMATIQUES
Filtrage & Pare-feux

## Slide 2: Le Pare-feu
Chaque ordinateur connecté à un réseau (Internet par exemple) est susceptible d’être victime d'intrusion pouvant compromettre l'intégrité du système ou des données
  Les pirates informatiques ayant l'intention de s'introduire dans les systèmes recherchent, les failles de sécurités dans les protocoles, les systèmes d'exploitations et les applications
  Ils scrutent les réseaux dans l'espoir de trouver un ordinateur mal protégé dans lequel, ils pourront s'introduire
Il est donc nécessaire de se protéger des intrusions en installant au moins un système pare-feu (firewall)
Un pare-feu est un système matériel ou logiciel positionné à l'entrée de votre réseau Son objectif est le filtrage des services réseaux auxquels les utilisateurs peuvent accéder et la protection des réseaux contre les intrusions extérieures
2

## Slide 3: Le Filtrage
Dans le cas du réseau Internet, un système pare-feu fonctionne sur le principe du filtrage de paquets IP
  Le pare-feu analyse les entêtes des paquets IP échangés entre deux machines et d'effectue un filtrage des communications
  Les paquets de données passant par le « firewall » sont analysés :
    L'adresse IP de l’émetteur et du destinataire
    Le type de paquet (TCP, UDP, ...)
    Le numéro de port
Le choix du filtrage dépend de la stratégie de sécurité que l'on souhaite mettre en œuvre, un système pare-feu contient des règles prédéfinies permettant
  Soit permettre uniquement les communications ayant été explicitement autorisées (allow)
  Soit empêcher les échanges qui ont été explicitement interdits (deny)
2

## Slide 4: La Zone Démilitarisée (DMZ)
Certaines machines du réseau interne ont besoin d’être accessibles de l'extérieur comme par exemple le serveur web, un serveur de messagerie, etc.
  Il est alors nécessaire de créer une zone de libre échange vers un réseau annexe, accessible part le réseau interne et externe, sans compromettre la sécurité du réseau que l'on veut protéger
  On parle ainsi de zone démilitarisée (DeMilitarized Zone) pour désigner cette zone isolée hébergeant des applications ou les données mises à disposition du public
2

## Slide 5: Adresse IP et Masque
Les adresses IP sont des nombres codés sur 32 bits
  Par commodité, on les représente en décimal sous la forme de 4 nombres (de 0 à 255 chacun) séparés par des points
  L'adresse de sous réseau est déterminée à partir de l'adresse d'une interface en faisant un ET logique entre l'adresse de l'interface et un nombre dont tous les bits de la partie fixe sont à 1 et ceux de la partie variable sont à zéro : c’est le masque de sous réseau
Pour indiquer une adresse de réseau et son masque, on utilise une notation consistant à faire suivre l'adresse d'un slash et du nombre de bits à un dans le masque :
  Adresse 192.168.12.0 - masque 255.255.255.0 => 192.168.12.0/24
  Adresse 10.0.0.0 - masque 255.0.0.0 => 10.0.0.0/8
  Adresse 10.0.0.0 - masque 255.192.0.0 => 10.0.0.0/10
  Adresse 172.16.128.0 - masque 255.255.128.0 => 172.16.128.0/17
2

## Slide 6: Interface & Passerelle
routeur A
routeur B
Les 3 interfaces du routeur A
Les interfaces sont les entrées/sorties du routeur, l’interface est donc un dispositif assurant la connexion de la machine à un réseau
Passerelle du routeur A pour l’accès au réseau R1
la passerelle, est une machine permettant de faire le lien entre deux machines/routeurs
Réseau R1
Réseau R2
Réseau R3
2